## Slide 1
GRUPO 2 · PROPOSTA INICIAL · MILESTONE 1
Casa Eficiente
Gestão energética residencial com sensores IoT, energia solar e inteligência artificial
Equipa — Grupo 2
João Pedro Benge do Espírito Santo Vieira · 20241964
Nelson Rafael Soares Moreira · 20241781
Rafael Ibraim Resende · 20241204
Iaia Baldé · 20241323
Universidade Europeia · Licenciatura em Engenharia Informática (online) · 5.º semestre 2026–2027
Sistemas Distribuídos · Computação Física e IoT · Inteligência Artificial · Engenharia de Software
27/10/2026 · 19:30
Notes: “O Casa Eficiente é uma proposta de gestão energética residencial que combina sensores IoT, informação solar e análise de dados. Vamos recolher dados reais em três zonas e testar decisões de climatização e bombagem numa bancada com cargas simuladas. O objetivo é demonstrar como a ocupação e a disponibilidade solar podem apoiar uma utilização mais eficiente da energia.”

## Slide 2
PROBLEMA E PÚBLICO-ALVO
Horários fixos não acompanham a ocupação nem o sol
Casa Eficiente · Milestone 1 · 2
Um dia típico (exemplo ilustrativo)
00h
03h
06h
09h
12h
15h
18h
21h
24h
Sol disponível
produção fotovoltaica
Ocupação
noite
início da noite
AC (fixo)
liga com casa vazia
Bomba (fixo)
sem sol
O problema
Climatização de espaços sem utilização e energia da rede usada quando seria possível deslocar cargas.
A hipótese
Dados ambientais e padrões de ocupação permitem decisões mais adequadas — sem assumir à partida uma percentagem de poupança.
Para quem
Moradores de uma T3 com FV, AC por divisão e piscina (residente) e quem configura o sistema (técnico).
Notes: A linha do dia é ilustrativa e não representa medições: serve para explicar o desfasamento entre horários fixos, ocupação e produção solar. Protótipo académico — não é um controlador residencial certificado.

## Slide 3
OBJETIVOS E ÂMBITO
Objetivos e cenário de estudo: moradia T3
Casa Eficiente · Milestone 1 · 3
Z1 Sala
Z2 Quarto principal
Z3 Quarto / escritório
Q3 (sem recolha)
Cozinha
WC / outras
Piscina
(bomba)
FV
recolha real (ESP32 + PIR + DHT22)
simulado ou sem monitorização
Objetivos verificáveis
1
Recolher dados reais em 3 zonas, por 7 a 14 dias
2
Transmitir por REST e guardar em MySQL
3
Integrar fonte solar/meteorológica
4
Identificar padrões de ocupação
5
Estimar consumo por intervalo
6
Demonstrar AC e bomba com relés e LED
7
Comparar com horários fixos
Planta esquemática, sem escala. Zonas a confirmar na instalação. Sem ligação a AC, bomba ou rede de 230 V.
Notes: Recolha real só em três zonas: Z1 sala, Z2 quarto principal, Z3 quarto usado como escritório (a confirmar na instalação). As restantes divisões são simuladas ou não monitorizadas. Objetivos 1–3 tratam da recolha e transmissão; 4–7 da análise, demonstração e comparação.

## Slide 4
PROTÓTIPO FÍSICO
Protótipo: recolha real e demonstração de bancada
Casa Eficiente · Milestone 1 · 4
Ilustração conceptual gerada por IA — não é a montagem final.
3 nós sensores
ESP32 + PIR HC-SR501 + DHT22, alimentação USB. Amostra a cada 60 s e eventos de movimento.
×3
1 nó atuador
4.º ESP32 com 4 relés e LED: AC Z1 · AC Z2 · AC Z3 · bomba. Estado pedido ≠ estado confirmado.
×1
Painel solar de bancada
Painel FV pequeno + INA219 (I²C) + carga de ensaio. Mede tensão e corrente; calcula potência.
×1
O painel não alimenta a casa nem os ESP32 e não representa a produção da moradia. Só baixa tensão.
Notes: Quatro ESP32: três nós sensores com PIR HC-SR501 e DHT22, um nó atuador com 4 relés e LED (AC Z1, AC Z2, AC Z3, bomba). O painel solar de bancada com INA219 mede tensão e corrente e não representa a produção da moradia. A imagem é uma ilustração conceptual.

## Slide 5
ARQUITETURA
Arquitetura distribuída
Casa Eficiente · Milestone 1 · 5
DISPOSITIVOS (IoT)
SERVIDOR E INTERFACE
DADOS E INTELIGÊNCIA
ESP32 Z1
PIR + DHT22
ESP32 Z2
PIR + DHT22
ESP32 Z3
PIR + DHT22
ESP32 atuador
+ INA219
4 relés
+ LED
Painel FV
bancada
Servidor Web / API
FastAPI · HTTPS
Painel do utilizador
HTTPS
REST
comandos /
confirmações
MySQL
Tratamento · treino · inferência
Gestor de
energia
Integrador e normalização
Open-Meteo
solar / meteo
Controlador FV
(por confirmar)
Gestor → servidor → atuador
Fluxo: sensor → API → MySQL → IA / gestor → atuador. A BD não fica exposta aos ESP32 nem publicamente.
Notes: Os nós enviam por HTTPS REST para o servidor (FastAPI), que valida e guarda em MySQL. O integrador junta Open-Meteo e, se houver acesso, o controlador FV. O gestor de energia publica comandos que o ESP32 atuador consulta e confirma. A base de dados não fica exposta.

## Slide 6
DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Dados e IA: da recolha à avaliação
Casa Eficiente · Milestone 1 · 6
60 s
intervalo entre amostras por nó
≈ 4 320
amostras por dia (3 zonas)
30 240–60 480
amostras em 7–14 dias (estimativa)
Recolha
02–15/11 · sensores + meteo
Limpeza
duplicados e lacunas (null)
Janelas
15 min · heurística de 10 min
Modelos
referência simples vs. candidato
Avaliação
F1 · MAE · RMSE
Ocupação
Persistência / horário semanal vs. regressão logística ou árvore pouco profunda.
Métricas: precisão, sensibilidade, F1, matriz de confusão.
PIR deteta movimento, não presença: falamos de ocupação inferida.
Consumo (kWh)
Persistência vs. regressão simples / Random Forest. MAE e RMSE.
Divisão cronológica (14 dias):
treino + validação temporal (11 dias)
teste (3)
Notes: Campanha de 02 a 15/11/2026, mínimo 7 dias. Cerca de 4 320 amostras por dia são estimativas de volume, não contagens. Ocupação inferida do PIR em janelas de 15 min, com heurística de 10 min. Avaliação cronológica: últimos três dias para teste.

## Slide 7
DECISÃO ENERGÉTICA
Dois exemplos de decisão do gestor de energia
Casa Eficiente · Milestone 1 · 7
Climatização por zona
Modo manual ativo?
Ocupação prevista
na zona?
Temperatura fora
do conforto?
Propor ativar AC da zona
não
sim
sim
Respeitar a escolha do morador
sim
Manter desligado / sem ação
não
não
Inclui histerese e tempo mínimo entre comutações.
Horário da bomba da piscina
Chart: kW
| 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h
Produção FV (ilustrativa) | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1.41 | 1.73 | 1.93 | 2 | 1.93 | 1.73 | 1.41 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0
Carga base (ilustrativa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Proposta: bomba (1 kW) das 12h às 14h
Janela autorizada: 10h–16h
P_excedente = max(0, P_FV − P_base − P_prioritária)
Se o excedente não cobrir a duração diária, o sistema avisa e aplica a política autorizada.
Cenário simulado do GT02 (FV até 2 kW, carga base 0,5 kW, bomba 1 kW): hipóteses de teste, não medições.
Notes: Climatização: o modo manual tem precedência e a ausência de movimento não leva a uma decisão cega de desligar. Bomba: no cenário simulado do GT02 (FV 2 kW, base 0,5 kW, bomba 1 kW), há margem para funcionar das 12h às 14h, dentro da janela autorizada 10h–16h. São hipóteses de teste.

## Slide 8
VALIDAÇÃO
Validação: dois guiões de teste e riscos
Casa Eficiente · Milestone 1 · 8
GT01 — Consultar zona e controlar AC simulado
Selecionar Z1
Ver nova amostra
Histórico 15 min
AC em automático
Manual prevalece
Reenvio não cria duplicados · meta: 95% das leituras visíveis em ≤ 10 s (≥ 20 envios)
GT02 — Agendar bomba e recuperar de falha
Cenário solar
Plano da bomba
Execução confirmada
Corte de comunicação
Recupera sem ordens expiradas
Plano 12h–14h · assinala tempo em falta e ausência de excedente solar
Nível 1
Bancada
cada sensor e saída
Nível 2
Integração
REST · MySQL · painel · atuador
Nível 3
Avaliação
IA temporal e comparação energética
Riscos principais
PIR não deteta pessoa imóvel
→ temporização, diário, modo manual
Campanha curta
→ referências simples, avaliação cronológica
Sem acesso ao inversor
→ meteorologia e cenário estimado
Falhas Wi-Fi, relógio, API
→ fila local, validade de comandos
Escala do painel
→ valores de bancada separados
Privacidade no GitHub
→ só dados anonimizados/agregados
Notes: Os guiões GT01 e GT02 ainda não foram executados nesta entrega. Validação em três níveis: bancada, integração e avaliação. Riscos principais e respostas previstas à direita.

## Slide 9
MATERIAIS E ORÇAMENTO
Materiais e orçamento: 141,59 € com reserva
Casa Eficiente · Milestone 1 · 9
Chart: 
| Montagem (breadboards, cabos, USB/5 V, caixas) | Microcontroladores (4 × ESP32) | Sensores (PIR, DHT22, INA219) | Painel FV + carga de ensaio | Atuação (relés, LED)
Materiais | 45 | 32 | 20.12 | 15 | 11
123,12 €
materiais
Montagem (breadboards, cabos, USB/5 V, caixas)
45,00 €
Microcontroladores (4 × ESP32)
32,00 €
Sensores (PIR, DHT22, INA219)
20,12 €
Painel FV + carga de ensaio
15,00 €
Atuação (relés, LED)
11,00 €
Total estimado
123,12 €
Reserva para imprevistos (15%)
18,47 €
Total previsto com reserva
141,59 €
Preços aproximados, sem portes. Alojamento VM: 0–10 €/mês (custo recorrente à parte). Não se compra FV residencial, AC nem bomba.
Notes: Total estimado de materiais 123,12 €, mais 15% de reserva (18,47 €), num total previsto de 141,59 €. Preços aproximados sem portes. Alojamento VM de 0–10 €/mês à parte.

## Slide 10
PLANEAMENTO
Calendário, tarefas e próximos passos
Casa Eficiente · Milestone 1 · 10
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Milestone 1 — proposta
27/10
Montagem e 1.ª integração REST/MySQL
28/10–01/11
Campanha real + fonte externa
02–15/11
Requisitos ES e funcionalidades IoT
13–14/11
Milestone 2 — protótipo integrado
30/11
Análise, modelos, gestor, testes
01/12–29/01
Entrega e defesas finais
01–02/02 · a confirmar
Responsáveis e revisores
Proposta e apresentação
RESPONSÁVEL
João Pedro Benge do Espírito Santo Vieira
REVISOR
Iaia Baldé
Hardware e firmware
RESPONSÁVEL
Nelson Rafael Soares Moreira
REVISOR
Rafael Ibraim Resende
Servidor e interface
RESPONSÁVEL
Rafael Ibraim Resende
REVISOR
João Pedro Benge do Espírito Santo Vieira
Dados e IA
RESPONSÁVEL
Iaia Baldé
REVISOR
Nelson Rafael Soares Moreira
Testes e integração
RESPONSÁVEL
João Pedro Benge do Espírito Santo Vieira
REVISOR
Rafael Ibraim Resende
Notes: Dependências: a campanha só começa após ensaio de sensores, relógios, envio e armazenamento; a IA depende de dados utilizáveis; inversor e consumo medido por confirmar. Datas contraditórias do briefing (IoT 09/01/2026, testes ES 15 ou 25/01/2027) a esclarecer com os docentes.